## Slide 1
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
Sud tibbiyoti · ma’ruza taqdimoti

## Slide 2
Mashg‘ulot maqsadi va rejasi
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
2 / 32
▸ Maqsad: talabalarni karboksigemoglobinning toksikologik ahamiyati hamda uni qondan tahlil qilish usullari bilan tanishtirish.
▸ Reja: 1) is gazi bilan zaharlanishning toksikologik ahamiyati; 2) karboksigemoglobinni qondan kimyoviy va fizik-kimyoviy usullarda tahlil qilish.
▸ Dvssm majmuasida mavzu SF-UB usulida miqdor tahlili bilan to‘ldirilgan.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 217; Yuldashev Z.A., Nurmatova M.I., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 221
Notes: Vaqt: 5 daqiqa. Muhokama: nima uchun is gazi bilan zaharlanishni aniqlashda aynan qon tahlil qilinadi? Doskada: mashg‘ulot rejasi. Tipik xato: mashg‘ulotni faqat rang reaksiyalari deb tushunish; kitobda SF usul ham bor.

## Slide 3
Kutilayotgan natijalar va jihozlar
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
3 / 32
▸ Natija: talabalar karboksigemoglobinni qondan kimyoviy va fizik-kimyoviy usullarda tahlil qilish sharoitini o‘zlashtiradilar.
▸ Zarur vositalar: probirkalar, ajratgich voronkalar, reaktivlar, ko‘rgazmali materiallar.
▸ Laboratoriya jihozlari: maxsus laboratoriya vositalari bilan jihozlangan xona.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 217
Notes: Vaqt: 3 daqiqa. Muhokama: SF usul uchun qo‘shimcha qanday asbob kerak? (Spektrofotometr va kyuveta, toks 83.) Doskada: jihozlar ro‘yxati. Tipik xato: kitobdagi jihozlar ro‘yxatida spektrofotometr yo‘q; uni o‘qituvchi qo‘shimcha ko‘rsatadi.

## Slide 4
Is gazi: xossalari va xavfi
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
4 / 32
▸ Uglerod (II) oksidi (is gazi) rangsiz, hidsiz, mazasiz, tez ta’sir etuvchi zaharli modda; suvda juda yomon eriydi.
▸ Zangori alanga bilan yonadi: 2CO + O2 → 2CO2.
▸ Is gazining havo bilan 16 dan 73% gacha aralashmasi portlashi mumkin.
▸ Hidi bo‘lmagani uchun zaharlanish tez va to‘satdan ro‘y beradi.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 81, 82
Notes: Vaqt: 4 daqiqa. Muhokama: nima uchun hidsizlik xavfni oshiradi? Doskada: reaksiya 2CO + O2 → 2CO2. Tipik xato: portlash chegarasini ’16-73%’ o‘rniga boshqa son bilan yozish.

## Slide 5
Is gazi manbalari
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
5 / 32
▸ Organik moddalar, ko‘mir, gaz va boshqa yoqilg‘i mahsulotlari to‘liq yonmaganda is gazi hosil bo‘ladi.
▸ Zaharlanish: domna pechi noto‘g‘ri ishlashi, pechka eshikchasini barvaqt yopish, sandalga ko‘mir solish.
▸ Avtomobil nosozligi tufayli ajralayotgan gaz tarkibidagi is gazi bilan zaharlanish ham uchraydi.
Manba | CO miqdori
Tabiiy gaz (yoqilg‘i) | 4-30%
«Suv gazi» (C + H2O) | 40-50%
Snaryad, mina portlashi | 30% ga yaqin
Is gazi miqdori manbalarda
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 81
Notes: Vaqt: 4 daqiqa. Muhokama: uyda zaharlanishning oldini olish choralari. Doskada: jadvaldagi 3 manba. Tipik xato: tabiiy gaz tarkibida is gazi umuman yo‘q deb o‘ylash (kitobda 4-30%).

## Slide 6
Zaharlanish mexanizmi
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
6 / 32
▸ CO gemoglobin bilan oson birikib, barqaror karboksigemoglobin hosil qiladi: HbO2 + CO → HbCO + O2.
▸ Gemoglobin kislorod tashish xususiyatini yo‘qotadi; bemor kislorod yetishmovchiligidan halok bo‘ladi.
▸ CO ning gemoglobin bilan birikish tezligi kislorodnikidan 300 marta kuchli.
▸ COHb dan CO ajralishi oksigemoglobindan kislorod ajralishiga nisbatan 3600 barobar sekin.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 82
Notes: Vaqt: 5 daqiqa. Muhokama: 300 va 3600 raqamlari nimani bildiradi? Doskada: HbO2 + CO → HbCO + O2. Tipik xato: 300 va 3600 ni almashtirib yuborish.

## Slide 7
COHb miqdori va zaharlanish darajasi
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
7 / 32
▸ Qonda COHb 70-80% ga yetganda o‘lim sodir bo‘ladi.
▸ Qonda COHb aniqlansa, bemorning is gazi bilan zaharlanganini isbotlaydi.
COHb, % | Zaharlanish
20-30 | kuchsiz
30-35 | o‘rtacha
35-50 | og‘ir
50-60 | kuchli: tirishish, hushdan ketish
COHb miqdori va daraja
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 82
Notes: Vaqt: 4 daqiqa. Muhokama: nima uchun darajalar murda tekshiruvida emas, tirik qoldirilganda ahamiyatli? Doskada: jadval. Tipik xato: darajalarni aralashtirish. Eslatma: malaka 015 (RIP.G.244.2013) da o‘lim konsentratsiyasi o‘rtacha 60% (40-80%) deb berilgan; kitob esa 70-80% deydi: ikkalasini solishtirib, ekspert xulosasida manbani ko‘rsating.

## Slide 8
Qondagi gemoglobin shakllari
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
8 / 32
▸ Zaharlangan qonda: dezoksigemoglobin (Hb), oksigemoglobin (OHb), karboksigemoglobin (COHb), qisman metgemoglobin (MtHb).
▸ MtHb is gazi bilan birikmaydi.
▸ Murda dog‘lari to‘q qizil, qon karboksigemoglobin hisobiga to‘q qizil; jigar, buyrak, o‘pkalar qizargan.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 82
Notes: Vaqt: 4 daqiqa. Muhokama: nima uchun murda dog‘lari to‘q qizil, chirish bilan bu belgi qanday o‘zgaradi? Doskada: 4 shakl qisqartmalari. Tipik xato: MtHb ni COHb bilan adashtirish.

## Slide 9
Organizmdan chiqishi va havo me’yori
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
9 / 32
▸ Is gazi organizmdan faqat nafas yo‘li orqali chiqariladi.
▸ Organizmda saqlanishi haqida fikrlar turlicha: 122 kungacha saqlanadi yoki 25-40 soatdan so‘ng aniqlab bo‘lmaydi.
▸ Havoda 0,07-0,08% is gazi hayot uchun xavfli; ruxsat etilgan konsentratsiya 0,02 mg/l.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 82
Notes: Vaqt: 3 daqiqa. Muhokama: ikki qarama-qarshi fikr tahlil muddatiga qanday ta’sir qiladi? Doskada: 0,07-0,08% va 0,02 mg/l. Tipik xato: foiz va mg/l birliklarini aralashtirish.

## Slide 10
Is gazini qon orqali aniqlash tamoyili
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
10 / 32
▸ Zaharlanishda is gazini aniqlash qondagi karboksigemoglobinni kimyoviy va fizik-kimyoviy usullarda aniqlashga asoslangan.
▸ Ob’ektdan aniqlash uchun ob’ekt ezilib, qoni ajratiladi va qon tarkibi tekshiriladi.
▸ Havodagi is gazini aniqlash uchun havo hayvon qoni orqali o‘tkazilib, qonga yig‘iladi, so‘ng qon tahlil qilinadi.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 82, 83
Notes: Vaqt: 3 daqiqa. Muhokama: nima uchun havo hayvon qoni orqali o‘tkaziladi? Doskada: ikki yo‘l (ob’ekt, havo). Tipik xato: is gazini bevosita ob’ekt to‘qimasidan ajratib olishga urinish.

## Slide 11
Kimyoviy usullarning umumiy tamoyili
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
11 / 32
▸ Qondagi is gazini aniqlash uchun juda ko‘p kimyoviy reaksiyalar tavsiya etilgan.
▸ Zaharlangan va toza qonlarning ranglari o‘zgarishi solishtiriladi.
▸ Kimyoviy usullar COHb ning oksigemoglobinga qaraganda barqaror ekanligiga asoslangan.
▸ Xulosa uchun bir nechta reaksiya natijasi solishtiriladi; faqat bittasiga tayanish xatoga olib keladi.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 218, 85
Notes: Vaqt: 4 daqiqa. Muhokama: nima uchun nazorat sifatida toza (COHb saqlamagan) qon olinadi? Doskada: ’zaharlangan qon rangi o‘zgarmaydi, toza qon o‘zgaradi’. Tipik xato: bitta reaksiyaga asoslanib xulosa yozish.

## Slide 12
1-reaksiya: qizil qon tuzi bilan
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
12 / 32
▸ Reaktiv: K3[Fe(CN)6] ning 1% eritmasi, 5 tomchi.
▸ COHb saqlagan qon qizil rangini o‘zgartirmaydi, toza qon sarg‘ayadi.
▸ Ish: 1 ml qonga 100 ml gacha suv qo‘shilib, shundan 5 ml olinadi.
1 ml qon + suv (100 ml gacha)
Eritmadan 5 ml olinadi
1% K3[Fe(CN)6], 5 tomchi
Rang solishtiriladi
Qizil qon tuzi bilan reaksiya
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 218
Notes: Vaqt: 5 daqiqa. Muhokama: nima uchun qon avval 100 ml gacha suyultiriladi? Doskada: protsedura bosqichlari. Tipik xato: kitobdagi javob jadvalida (220-bet) formulasi K3[Fe(CN)4] deb yozilgan; kitobda xato: to‘g‘risi K3[Fe(CN)6] (218-bet).

## Slide 13
2-reaksiya: mis sulfat bilan
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
13 / 32
▸ Qon suv bilan 1:100 suyultiriladi; 3 ml olinib, 10% mis sulfat eritmasidan 3 tomchi qo‘shiladi.
▸ COHb saqlagan qon to‘q-qizil rangini saqlab qoladi.
▸ Toza qon yashil rangga o‘tadi.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 218
Notes: Vaqt: 4 daqiqa. Muhokama: ranglar farqini ikkita probirkada yonma-yon ko‘rsating. Doskada: 1:100, 3 ml, 3 tomchi, 10%. Tipik xato: 10% o‘rniga boshqa konsentratsiya yozish.

## Slide 14
3-reaksiya: o‘yuvchi natriy bilan
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
14 / 32
▸ 0,5 ml suyultirilmagan qonga 30% o‘yuvchi natriy eritmasidan 1 ml qo‘shiladi.
▸ COHb saqlagan qon to‘q qizil rangini o‘zgartirmaydi, toza qon qo‘ng‘ir rangga kiradi.
▸ Chirish boshlangan qonda is gazi bo‘lmasa ham yorqin qizil rang (gemoxromogen) hosil bo‘ladi.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 218
Notes: Vaqt: 5 daqiqa. Muhokama: chirigan qon bu reaksiyada qanday xato natija beradi? Doskada: 0,5 ml va 1 ml 30% NaOH. Tipik xato: toks 85 da toza qon bu reaksiyada ’ko‘kimtir qora’ deb yozilgan, 218-betda esa ’qo‘ng‘ir’; mashg‘ulotda 218-bet tavsifiga amal qiling va farqni daftarga yozing.

## Slide 15
4-reaksiya: formaldegid bilan
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
15 / 32
▸ 1 ml suyultirilmagan qonga 1 ml 40% formaldegid eritmasi qo‘shilib, yaxshilab chayqatiladi.
▸ COHb saqlagan qon qizil rangini o‘zgartirmaydi; toza qon 5-10 daqiqadan so‘ng qo‘ng‘ir-qoramtir bo‘yaladi.
▸ 20% formaldegid qo‘shilsa, rang o‘zgarishi 40-60 daqiqa oralig‘ida seziladi.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 218
Notes: Vaqt: 5 daqiqa. Muhokama: formaldegid konsentratsiyasi vaqtga qanday ta’sir qiladi? Doskada: 40% - 5-10 daqiqa; 20% - 40-60 daqiqa. Tipik xato: kuzatish vaqtini qisqa olib, o‘zgarishni ko‘rmay qolish.

## Slide 16
5-reaksiya: qo‘rg‘oshin atsetat bilan
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
16 / 32
▸ 0,5 ml suyultirilmagan qonga 5% qo‘rg‘oshin atsetat eritmasidan 2 ml qo‘shilib, bir daqiqa chayqatiladi.
▸ COHb saqlagan qon qizil rangini saqlaydi.
▸ Toza qon qo‘ng‘ir rangga bo‘yaladi.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 218
Notes: Vaqt: 4 daqiqa. Muhokama: bu reaksiyani boshqalar bilan solishtirib, qaysi biri tezroq? Doskada: 0,5 ml qon + 2 ml 5% atsetat. Tipik xato: hajmlarni (0,5 ml va 2 ml) almashtirish.

## Slide 17
Reaksiya natijalari jadvali
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
17 / 32
▸ Ranglar jadvali ish daftariga yoziladi: COHb saqlagan qon va toza qon yonma-yon solishtiriladi.
▸ Formaldegid bilan: COHb qizil, toza qon 5-10 daqiqadan so‘ng qo‘ng‘ir-qoramtir.
Reaktiv | COHb | Toza qon
K3[Fe(CN)6] | qizil | sarg‘ayadi
CuSO4 | to‘q-qizil | yashil
NaOH, 30% | to‘q qizil | qo‘ng‘ir
Pb atsetat | qizil | qo‘ng‘ir
COHb va toza qon ranglari
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 218
Notes: Vaqt: 4 daqiqa. Muhokama: jadvaldagi qaysi reaktiv aniq farq beradi? Doskada: to‘ldirilgan jadval. Tipik xato: kitobdagi ’charxpalak’ jadvalida (219-bet) ustunlar qo‘ng‘ir, yashil, jigarrang-qora, sariq: talaba rang ustunini reaktivga to‘g‘ri biriktirishi kerak.

## Slide 18
Kimyoviy reaksiyalar talqini va cheklovi
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
18 / 32
▸ Reaktivlar bilan toza qon reaksiyaga kirishadi, zaharlangan qonda sezilarli o‘zgarish bo‘lmaydi.
▸ Qisman yengil zaharlanishda reaktivlar xuddi zaharlanmagan qon kabi natija beradi.
▸ Shu sababli kimyoviy tekshirish usullari kam miqdor karboksigemoglobinni aniqlash uchun ahamiyatli emas.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 218, 219
Notes: Vaqt: 4 daqiqa. Muhokama: manfiy natija zaharlanish yo‘q degan ma’noni bildiradimi? (Yo‘q: yengil zaharlanishda ham shunday.) Doskada: 3 cheklov. Tipik xato: rang reaksiyasi natijasidan miqdoriy xulosa chiqarish.

## Slide 19
Boshqa kimyoviy sinovlar (qon rangi)
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
19 / 32
▸ Zaharlanmagan qon suv bilan suyultirilsa qo‘ng‘ir rang hosil bo‘ladi; COHb to‘q qizil rangini o‘zgartirmaydi.
▸ Normal qonga tanin ta’sir ettirilsa kulrang modda hosil bo‘ladi; COHb saqlagan qon rangi o‘zgarmaydi.
▸ Sariq qon tuzi va sirka kislota aralashmasi normal qon bilan qo‘ng‘ir rang beradi.
▸ Formalin normal qon bilan iflos qo‘ng‘ir rangli modda hosil qiladi; COHb saqlagan qon o‘zgarmaydi.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 85
Notes: Vaqt: 4 daqiqa. Muhokama: nima uchun bir reaktiv uchun turli manbalarda ranglar farq qilishi mumkin? Doskada: tanin - kulrang. Tipik xato: 85-bet va 218-bet ranglarini aralashtirish; qo‘rg‘oshin atsetat uchun 85-bet ’iflos-ko‘k’, 218-bet ’qo‘ng‘ir’ deydi; slaydda faqat 218-bet varianti.

## Slide 20
Spektroskopik usul
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
20 / 32
▸ COHb saqlovchi qon spektroskopda tekshirilganda spektrning D va E sohasidagi Fraungofer chiziqlari ko‘rinadi.
▸ Oksigemoglobin D va E sohalari orasida ikki yutilish sohasi beradi: 577-589 va 536-556 nm.
▸ Karboksigemoglobin 564-579 va 523-536 nm sohalarda spektr hosil qiladi.
▸ Ammoniy sulfid ta’sirida OHb spektrlari 543-596 nm da kengaygan yo‘lga birlashadi; COHb spektri o‘zgarmaydi.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 83; Malaka materiali №014 (TFI Toksikologik kimyo kafedrasi)., 14-ma’ruza: Is gazi bilan zaharlanish; karboksigemoglobinni qondan kimyoviy va fizik-kimyoviy usullarda tahlil qilish, betlar: spektroskopiya bo‘limi
Notes: Vaqt: 5 daqiqa. Muhokama: nima uchun COHb ammoniy sulfid ta’sirida gemoglobingacha qaytarilmaydi? (Barqaror birikma.) Doskada: 4 diapazon. Tipik xato: OHb va COHb diapazonlarini almashtirish. Kitobda: OHb uchun «577-556 nm» (xato); to‘g‘ri — 577-589 va 536-556 nm (malaka 014).

## Slide 21
SF usuli: uchta qon eritmasi
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
21 / 32
▸ Usul oksi- va karboksigemoglobinni dezoksigemoglobingacha qaytarib, optik zichlikni o‘lchashga asoslangan.
▸ A: 1 ml qon + pH 7,38 fosfat bufer yoki 0,1% ammiak (100 ml gacha); eritma tiniq bo‘lishi shart.
▸ B: A eritmaga 3-4 mg natriy ditionit (Na2S2O4·2H2O); V: CO bilan to‘yintirilgan, 5-7 mg ditionit.
A: qon 1 ml → 100 ml bufer
B: A + 3-4 mg ditionit
V: CO + 5-7 mg ditionit
450-620 nm spektr o‘lchanadi
A, B va V eritmalarni tayyorlash
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 83
Notes: Vaqt: 6 daqiqa. Muhokama: B va V eritmalarda nima uchun ditionit qo‘shiladi? (Hb ni qaytarish.) Doskada: A-B-V sxemasi. Tipik xato: reagent nomini ’gidrosulfat’ deb yozish; ditionit Na2S2O4 gidrosulfit (toks 83 da ’gidrosulfat’ deb noto‘g‘ri nomlangan); malaka 014 dagi ’Na2S2O8’ formulasi ham xato.

## Slide 22
CO olish va qonni to‘yintirish
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
22 / 32
▸ Kons. H2SO4 va chumoli kislotadan olingan CO avval 10% ishqordan o‘tkaziladi (HCOOH ni ushlaydi).
▸ Keyin suvdan (NaOH dan tozalash) o‘tkazilib, A eritma saqlovchi idishga yuboriladi.
▸ Bunda qondagi oksigemoglobin to‘liq karboksigemoglobinga o‘tadi.
H2SO4 (kons.) + HCOOH
10% ishqor (HCOOH ushlaydi)
Suv (ishqordan tozalash)
A eritma idishi
Is gazini olish moslamasi
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 83
Notes: Vaqt: 5 daqiqa. Muhokama: ketma-ket idishlar nima vazifa bajaradi? Doskada: 4 bosqichli sxema. Tipik xato: ishqor idishini suvdan keyin qo‘yish. Xavfsizlik: malaka 015 bo‘yicha moslama so‘rish shkafida yig‘iladi.

## Slide 23
Spektr ko‘rsatkichlari va to‘lqin uzunliklari
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
23 / 32
▸ Dezoksigemoglobin (B eritma) 557 nm da bitta spektral maksimum beradi.
▸ Karboksigemoglobin 541 va 571 nm da ikkita maksimum beradi.
▸ Egri chiziqlar 550, 565 va 580 nm da kesishadi (izobestik nuqtalar).
▸ Optik zichlik ikki to‘lqin uzunligida o‘lchanadi: 538 nm (D1) va 550 nm — izobestik nuqta (D2).
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 84, 84-85
Notes: Vaqt: 5 daqiqa. Doskada: 557, 541, 571, 550. Tipik xato: izobestik nuqta qiymatini boshqa uzunlik bilan almashtirish. Kitobda: p.84 da 534 nm, p.85 da 538 nm (boshqa variant). Egasi qarori: COHb 538 nm; izobestik nuqta 550 nm.

## Slide 24
Aniqlash tartibi (ammiak variantida)
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
24 / 32
▸ Tekshiriladigan qon 100 ml li o‘lchov kolbasiga solinib, belgigacha 0,1% ammiak eritmasi bilan to‘ldiriladi.
▸ Aralashma 1 sm li kyuvetaga solinadi; natriy gidrosulfit kristallari qo‘shib chayqatiladi.
▸ Optik zichlik 538 nm va 550 nm da o‘lchanadi; solishtiruvchi eritma - 0,1% ammiak.
Qon + 0,1% ammiak (100 ml)
Kyuveta 1 sm
Na gidrosulfit qo‘shiladi
A (538 nm) va A (550 nm)
Aniqlash tartibi
Manba: Yuldashev Z.A., Nurmatova M.I., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 224
Notes: Vaqt: 5 daqiqa. Muhokama: bufer o‘rniga ammiak qo‘llanishining afzalligi? Doskada: sxema. Tipik xato: solishtiruvchi eritma sifatida suv olish (kitobda 0,1% ammiak). Kitobda: 534 nm (p.84) — boshqa variant; egasi qarori 538 nm.

## Slide 25
Hisoblash: belgilar va koeffitsient
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
25 / 32
▸ R - qondagi karboksigemoglobin miqdori, %.
▸ D(COHb): CO bilan to‘yintirilgan V eritmadagi qonning 538 nm dagi optik zichligi.
▸ D(HbCOHb): ditionit qo‘shilgan B eritmaning 538 nm dagi optik zichligi.
▸ D(Hbi): B eritmaning 550 nm (izobestik nuqta) dagi optik zichligi; koeffitsient K = 0,372.
Manba: Yuldashev Z.A., Nurmatova M.I., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 224
Notes: Vaqt: 6 daqiqa. Muhokama: formulani kitobdagi rasmdan oling (matnda formula yo‘q, shuning uchun slaydga yozilmadi). Doskada: belgilar va K = 0,372. Kitobda: D(HbCOHb) uchun 534 nm (p.85) — boshqa variant; egasi qarori 538 nm. Malaka 015 dagi 535/560 nm qo‘llanmaydi.

## Slide 26
Sud-tibbiy talqin va ishonchlilik
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
26 / 32
▸ Olingan natija is gazi bilan zaharlanishni sud-tibbiy baholashga xizmat qiladi.
▸ Qonda COHb aniqlansa, bemorning is gazi bilan zaharlanganligini isbotlaydi.
▸ Qon bilan ishlash havo bilan minimal tegishda, tabiiy va sun’iy yorug‘lik manbalaridan uzoqda olib boriladi.
▸ Fotometrlash uchun tayyorlangan qon eritmalari tiniq bo‘lishi kerak.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 85, 82; Malaka materiali №015 (O‘zR SSV Bosh byuro)., Muolajani bajarish yo‘riqnomasi № RIP.G.244.2013: Qonda karboksigemoglobinni sud-kimyoviy aniqlash, betlar: matn
Notes: Vaqt: 4 daqiqa. Muhokama: nima uchun yorug‘lik va havo ta’siridan saqlanadi? Doskada: 2 talab. Tipik xato: eritma loyqa bo‘lsa ham o‘lchash. Malaka 015 dagi 535/560 nm va formulalardagi xatolar qo‘llanmaydi; o‘lchov qiymatlari kitobdan (538/550 nm).

## Slide 27
Metan: GSX bilan tahlil
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
27 / 32
▸ Metan chinligi va miqdori asosan gaz-suyuqlik xromatografiyasi bilan tahlil qilinadi.
▸ 500 mkl qon va 500 mg maydalangan biomaterial penitsillin flakoniga solinadi, rezina qopqoq bilan berkitiladi.
▸ Flakon qaynoq suv hammomida 10 daqiqa qizdiriladi; bug‘-gaz aralashmasi shprits bilan olinib GSX ga yuboriladi.
▸ Svet-110; termostat 50 °C, bug‘latgich 150 °C; tashuvchi gaz azot, 30 ml/min; metanning ushlanish vaqti 3 daqiqa.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 217, 218
Notes: Vaqt: 5 daqiqa. Muhokama: nima uchun chinlik ushlanish vaqti bo‘yicha tasdiqlanadi? Doskada: 500 mkl, 500 mg, 10 daqiqa, 3 daqiqa. Tipik xato: kitobda kolonka uzunligi ’100 mm’ va tasma tezligi ’720 mm/s’ deb yozilgan; bu qiymatlar shubhali (o‘lchov birligi xatosi bo‘lishi mumkin), shuning uchun slaydga kiritilmadi.

## Slide 28
Vaziyatli masala
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
28 / 32
▸ Ashyoviy dalil: 10 ml qon; murdada pushti dog‘lar, ichki a’zolarda qon juda suyuq, qizil alvon rangli.
▸ Voqea tafsiloti: uy hammomida vannada cho‘kib vafot etgan.
▸ Topshiriq: qaysi zaharli modda bilan zaharlanganini aniqlash; sud-kimyo tahlilini «charxpalak» jadvali bilan o‘tkazish.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 219
Notes: Vaqt: 8 daqiqa. Muhokama: dalillarning qaysi biri COHb ni taxmin qildiradi? Doskada: kerakli reaktivlar ro‘yxati (5 ta). Tipik xato: kitobda masalaning yechimi berilmagan; talaba o‘z natijasini 3-4 reaksiya bilan asoslashi kerak.

## Slide 29
Nazorat savollari
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
29 / 32
▸ Is gazi qanday fizik-kimyoviy xossalarga ega va organizmga qaysi yo‘l bilan kiradi?
▸ Qonda karboksigemoglobin qancha miqdorda bo‘lganda bemor nobud bo‘lishi mumkin?
▸ Qondan is gazini sifat va miqdorini aniqlashda qanday fizik-kimyoviy usullar ishlatiladi?
▸ Qondagi is gazini spektrofotometrik usulda aniqlash nimalarga va qanday jarayonlarga asoslangan?
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 220
Notes: Vaqt: 6 daqiqa. Muhokama: savollarga javoblarni slaydlar bilan bog‘lang. Doskada: 4 savol. Tipik xato: faqat rang reaksiyalarini sanash, SF usulni tushuntirmaslik.

## Slide 30
Xulosa va hisobot
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
30 / 32
▸ COHb kimyoviy reaksiyalar (rang farqi) va fizik-kimyoviy usullar (spektroskopiya, SF, GSX) bilan aniqlanadi.
▸ Kimyoviy usullar kam miqdor COHb ni aniqlash uchun ahamiyatli emas; bir nechta reaksiya solishtiriladi.
▸ SF usulda 538 va 550 nm dagi optik zichliklar va K = 0,372 yordamida COHb foizi hisoblanadi.
Manba: Yuldashev Z.A., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 82, 219; Yuldashev Z.A., Nurmatova M.I., Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua, betlar: 224
Notes: Vaqt: 5 daqiqa. Hisobot: talaba ish daftariga 5 reaksiya jadvali, SF o‘lchovlari va xulosani yozadi. Muhokama: 3 asosiy xulosa. Tipik xato: faqat bitta reaksiyaga asoslangan xulosa yozish. Kitobda: 534 nm ham uchraydi; egasi qarori 538 nm.

## Slide 31
Qiziqarli ma’lumotlar
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
31 / 32
▸ Is gazi organizmdan faqat nafas yo‘li orqali chiqariladi, shuning uchun uni murdadan emas, qondagi COHb orqali isbotlash muhim.
▸ Natriy ditionit formulasi Na2S2O4·2H2O; kitob 83-betda uni ’gidrosulfat’ deb ataydi, 84-betda esa ’gidrosulfit’ deyiladi.
▸ Chirish boshlangan qonda is gazi bo‘lmasa ham NaOH bilan yorqin qizil rang (gemoxromogen) hosil bo‘lishi mumkin.
▸ Tabiiy gaz yoqilg‘isi tarkibida 4-30% is gazi bo‘lishi mumkin; uni to‘g‘ri ishlatish zaharlanishning oldini olishning bir yo‘li.

## Slide 32
Adabiyotlar
Qonda karboksigemoglobin (kimyoviy va SF)
32 / 32
▸ Yuldashev Z.A., Umarova G.Q. Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua (Farmatsiya). Toshkent farmatsevtika instituti, 2025. b. 81-85, 217-220
▸ Yuldashev Z.A., Nurmatova M.I. Toksikologik kimyo modulidan o‘quv-uslubiy majmua (DVSSM). Toshkent farmatsevtika instituti, 2025. b. 221, 224
▸ Malaka materiali №015 (O‘zR SSV Bosh byuro). Muolajani bajarish yo‘riqnomasi № RIP.G.244.2013: Qonda karboksigemoglobinni sud-kimyoviy aniqlash. qo‘shimcha ma’lumot (kitobda bo‘lmagan joylar uchun)
▸ Malaka materiali №014 (TFI Toksikologik kimyo kafedrasi). 14-ma’ruza: Is gazi bilan zaharlanish; karboksigemoglobinni qondan kimyoviy va fizik-kimyoviy usullarda tahlil qilish (2009). qo‘shimcha ma’lumot (kitobda bo‘lmagan joylar uchun)